## Slide 1: Redundantní uložiště pro CubeSat
Téma: Obhajoba magisterská práce
Autor: Jaroslav Körner
Vedoucí práce: Ing. Lenka Kosková Třísková, Ph.D.
jaroslav.korner@tul.cz

## Slide 2: Realizace úložiště souborového systému Linux odolného proti poruchám určeného pro CubeSat
Cíle práce:
Seznámit se s problematikou malých satelitů - CubeSat.
Navrhnout řešení vhodné pro malý satelit na LEO.
Provést analýzu FMECA daného řešení.
Implementovat a otestovat řešení na demonstračním HW s OS Linux.

## Slide 3: Problém: úložiště satelitu
Jedno SD/MMC uložiště není dostatečně spolehlivé pro misi CubeSatu.
Stávající řešení (VZLUSAT-2):
2 SD/MMC uložiště
Modifikovaný Bootloader

## Slide 4: Myšlenka
Nahrazení 2 SD karty za 3 SD karty.
Vytvoření rozhraní řadiče
  Ten zprostředkovává přístup k uložišti, jako by to byla jedna karta.
Implementace algoritmu odolného proti chybám čtení poškozených dat.

## Slide 5: Možná řešení:
Softwarové řešení
  Přidání uCPU a vytvoření SW pro ovládání SD karet
Hardwarové řešení
  Vytvoření IP jádra pro FPGA

## Slide 6: SW řešení
Softwarové řešení
uCPU
  SPI / SD
Rozhraní:
  SPI slave

## Slide 7: HW řešení (IP core)
IP jádro pro FPGA
FPGA
  PMOD - na SD
Rozhraní:
  AXI-MM / SPI slave

## Slide 8: Algoritmus:
Při poškození dat -> majority vote
Při poškození 1 karty -> přestane z ní číst a odešle data pokud jsou shodná na obou kartách
Při poškození 2 karet -> přestane z nich číst a odešle data z jedné karty

## Slide 9: Porovnání paměťových medií
Medium | Rozhraní | Cena licence | Rychlost | Verze | Počet pinů | Rozměry (mm)
uSD | SPI, One-bit SD, Four-bit SD | 1000 USD | ~10 MB/s | 1.01 | 8-16 | 11x15
MMC | SPI, One-bit SD, MMC | 327 USD | ~125 MB/s | 5.1 | 7-13 | 24x32
UFS Card | UFS -> UniPro -> M-PHY | 3643 USD | 1200 MB/s | 4.0 | 12 | 11x15

## Slide 10: Realizace

## Slide 11: Výsledek analýzy FMECA
FPGA – ANO
uCPU - NE

## Slide 12: Vivado: propojení IP jader
Bloky návrhu:
CPU
DMA
3 x SPI řadič

## Slide 13: Demonstrace na HW
Vývojová deska se zapojenými SD kartami.

## Slide 14: Závěr práce
Implementoval jsem IP jádro obsahující 3 x SPI řadič pro komunikaci s SD kartami.
Řadič se stará paralelní čtení a opravu dat.
Využití tří samostatných pamětí přineslo zvýšení odolnosti uložiště.
Paměť je čitelná z OS Linux.

## Slide 15: Rozšíření do budoucna
Zaplacení licence proprietárního protokol jednoho z pamětlivých medií či pořízení IP jádra implementující řadič.
-> navýšení datové propustnosti systému.

## Slide 16: Děkuji za pozornost
Jaroslav Körner
jaroslav.korner@tul.cz